Polyethylen: Starke Nachfrage / Wachsender Importanteil / Kapazitäten im Land vor Ausbau

Die Nachfrage nach Polyethylen in Russland wächst dank der guten Wirtschaftskonjunktur weiter. War das Land bis vor

kurzem noch Nettoexporteur des Kunststoffes, so hat sich die Situation seit 2005 umgekehrt. Der Binnenverbrauch stieg

einer Analyse der Moskauer Marktforschungsfirma Creon von 704.300 t im Jahr 2000 auf geschätzte 1.169.000 t im Jahr

2006 und hat damit die lokale Produktion überholt.

Mit einem Plus von 5,8% im Jahr 2006 bleibt die Nachfrage weiterhin dynamisch, so ein aktueller Bericht der

Bundesagentur für Außenwirtschaft (bfai, D-50445 Köln; www.bfai.de). Die Experten der russischen Market Report

Company (MRC; www.market-cis.com) erwarten eine Steigerung des PE-Verbrauchs bis 2010 auf 1,7 Mio jato.

Verstärkend auf den Importbedarf wirkt sich aus, dass die lokale Industrie den Bedarf an bestimmten Polyethylen-Typen

noch nicht befriedigen kann.

Am stärksten hat der Verbrauch von Polyethylen zwischen 2000 und 2006 laut Creon-Analystin Tamara Chazowa mit

einem Plus von 278 Prozent bei der Isolierung von Metallrohrleitungen zugenommen, gefolgt von Rohren und Fittings

(168 Prozent), Folien (105 Prozent) und Kabelisolierung (50 Prozent). Ebenfalls noch beträchtliche Steigerungsraten

verzeichneten Behälter und Verpackung (29 Prozent) und Kunststoff-Konsumwaren (27 Prozent).

Infolgedessen nehmen die Importe weiter zu – wenn auch nicht mehr zweistellig wie zwischen 2003 und 2005. Zwischen

2000 und 2006 haben sich die Einfuhren fast verdreifacht. Der Importanteil am Verbrauch stieg 2006 auf 24,2 Prozent.

Deutschland hatte im vergangenen Jahr einen Lieferanteil von 5,5 Prozent bei PE-HD, 6,1 Prozent bei PE-LD, 5,8

Prozent bei PE-LLD und 6,1 Prozent bei PE-Compounds.

Entsprechend gegenläufig verhält sich der russische PE -Export: Wegen hoher Binnennachfrage und Preise geht hier die

Quote zurück. Hatte das Land 2000 noch mehr als ein Drittel seiner Polyethylenproduktion exportiert, waren es 2006 nur

noch 17,5 Prozent.

Entwicklung des russischen PE-Marktes (1.000 t)

2000 2003 2004 2005 2006

Produktion 918,9 1.035,1 1.065,8 1.048,1 1.074,5 Export 315,3 300,0 249,5 158,5 188,5 Import 100,7 153,1 175,9 214,9 283,0 Verbrauch 704,3 888,2 992,2 1.104,5 1.169,0

Quelle: bfai

Die starke Nachfrage und vorübergehende Produktionsausfälle führten zeitweise zu erheblichen Knappheiten und zu

stark steigenden Preisen für den Kunststoff auf dem russischen Markt. Bedingt durch Modernisierungs- und

Instandhaltungsarbeiten haben einige lokale Hersteller ihre Erzeugung zurückgefahren. Nach Meinung einiger

Marktteilnehmer sei das geschehen, um höhere Preise durchzusetzen, erläutert bfai. So stieg der Preis für Polyethylen

auf dem Binnenmarkt von 840 USD/t (ohne Mehrwertsteuer) im Jahr 2004 auf 1.180 USD/t 2005 und 1.750 USD/t im

Folgejahr. Die Frage der ausreichenden und kontinuierlichen Belieferung mit dem Kunststoff durch russische Hersteller

bereitete den Verarbeitern und Händlern auch Anfang 2007 noch erhebliche Kopfschmerzen. Allerdings sind inzwischen

zahlreiche Investitionsvorhaben auf dem Weg. Bis 2011 könnten sich die Kapazitäten im Land mehr als verdoppeln, so

bfai.

Einige der russischen Polyethylenhersteller verfolgen ehrgeizige Pläne zum Ausbau und zur Modernisierung ihrer

Kapazitäten. Auf den PE -Markt werden in den nächsten Jahren aber auch einige neue Anbieter kommen. Der größte

Produzent" Kazanorgsyntez (www.kazanorgsintez.ru), will die Kapazitäten bis 2011 etwa verdoppeln. Creon gibt aber

zu bedenken, dass das Unternehmen dann mit einigen Problemen bei der Versorgung mit Vorprodukten zu kämpfen

haben dürfte.

Zuversichtlich über die Realisierung ihres seit über zehn Jahren verfolgten Vorhabens geben sich Vertreter von OOO

Nowourengojskij Gazochemitscheskij Kompleks. Nach Angaben von Walerij Wasilenko, Marketingchef des

Unternehmens, ist der Bau einer Anlage für 400.000 t jato Polyethylen geplant. Das Projekt steht bereits, die

Finanzierung der Infrastruktur für 2007 auch. Derzeit würden noch Gespräche über die Finanzierung und über kleinere

technische Kennziffern des Vorhabens geführt, darunter auch mit Linde (www.linde.de) und BASF (www.basf.de).

Von umfangreichen Investitionsplänen berichteten auf der Creon-Fachkonferenz "Polyethylen 2007" Mitte Februar 2007

in Moskau auch Vertreter des usbekischen Polyethylenherstellers UDP Schurtanskij Gazo -Chimitscheskij Komplex. In

den nächsten Jahren sind die Erweiterung der bestehenden Anlage auf 250.000 jato und der Bau einer weiteren für PEHD

oder Polypropylen im Südwesten Usbekistans geplant. Der lokale usbekische Polyethylenmarkt entwickelt sich gut.

Der Binnenbedarf wird auf 90.000 jato geschätzt. Etwa 70 Prozent davon entfallen auf Folienproduktion, 15 Prozent auf

PE-Rohre, der Rest auf Behälter und Verpackung.

29.03.2007 KI 1846 [207743]

© 2010 KI Kunststoff Information, Bad Homburg

Alle Rechte vorbehalten.

Zugang und Nutzung nur für KI-Abonnenten.

Es gelten die jeweils aktuellen Nutzungsbedingungen.

URL: http://www.kiweb.de/Default.aspx?pageid=399&docid=207743&query=(BAT:Creon)

Druckdatum: 03.03.2010

Ref: bidnlt4553bvg355tfzhw2my

KIVBHI